## Slide 1: Bugkeresés és bug elkerülés
Bíró András, 2025.01.03.
Notes: Bemutatkozás ide:
Villamostmérnök, 10 éve alkalmazásmérnök a Silicon Labsnál
Ez valójában ügyféltámogatás, mások bugjait javítom
Korábbi cansat versenyek előadásai, beszélgetései: robosztus, hibatűrő kódolás a cél, de néha úgy tűnik, nem a kritikus részeken van a hangsúly
Bocs a hunglish-ért

## Slide 2: Nem működik ez a @$$%^#!
“Lefagy”
  Valójában inkább egy végtelen ciklusba kerül valahol
Hibásan működik
  Ugyan él az eszköz, de nem azt csinálja, amit kéne neki, pl irreális hőmérsékleti adatok jönnek
Nem megy át az üzenet
  Néha elvész egy-egy üzenet – akár RF, akár valamilyen busz, pl I2C
Reprodukció
Lokalizáció
Javítás

## Slide 3: Hiba reprodukálás
Ritkán előforduló bug
  Gyorsítsuk fel a futást
  Párhuzamosan több eszközt figyeljünk
  Mesterségesen abba az állapotba vinni az eszközt
    Pl timer túlcsordulás körüli hiba esetén timert túlcsordulás előtti állapotban indítani
In-circuit debug
  Másodlagos számítógépen nyitott debug porttal hagyni az eszközt futni
Logolás
  Pl minden állapotgép váltásra kiírunk valamit
  Ha a logból nem látszik semmi: több logolás
GPIO toggle, debug jelek
  Logic analyzer kell hozzá
    Esetleg oszcilloszkóp, esetleg LEDek

## Slide 4: Debug eszközök problémái
In circuit debugger
  Tipikusan nem engedi az eszközt sleep módba
  Ha rossz helyen állítjuk meg a kódot, időzített kód nem tud lefutni időben
  Koprocesszorok, DMA a háttérben még fut
  Kód optimalizálás nehezen olvashatóvá teszi, optimalizálás letiltása maszkolhatja a hibát
    De ez is egy nyom!
Logolás
  Tipikusan UARTra megy, lassú, gyakran letiltja az interruptokat – maszkolhatja a hibát
  Ügyesebb logolás segíthet (pl, interruptból nem logolunk)
GPIO/Logic Analyser
  Eszköz szükséges hozzá, ha nehezen reprodukálható a hiba, akkor tipikusan nem lehet elegendő adatot felvenni

## Slide 5: Logic Analyzer olcsón
Pi Pico alapon
  https://github.com/gusmanb/logicanalyzer
    Egy sima pico is megteszi önmagában, külső chipek csak szintillesztők!
  https://github.com/raspberrypi/pico-examples/tree/master/pio/logic_analyser
    PulseView PC oldalon
  Pico2-nek van egy GPIO bugja, egyelőre lehet jobb elkerülni
“24 MHz logic analyzer” (Cypress MCU alapú)
  Pulseview PC oldalon

## Slide 6: Hiba lokalizálás és javítás
Eszköz készlet ugyan az, csak máshogy használva
Log
  Ha időkritikus a dolog, elég egy RAM bufferbe logolni
  Majd a hiba pillanatában kiírni
LED villogtatással/logolással sokszor meg lehet találni a problémás sort
Logic analyzer rendkívül hasznos eszköz LED helyett
Javítás: Gondold át, máshol nincs-e hasonló hiba!

## Slide 7: Nem megy át az üzenet
Időzítés hiba?
  Biztos készen áll az Rx, mikor az adás jön?
  GPIO toggle + logic analyzer (vagy oszcilloszkóp)
TX hiba?
  Valójában nem megy ki a csomag, vagy nem az amit szeretnénk
  Logic analyzer segít, akár rádiónál is ha van “DOUT” jel
RX hiba?
  Sokkal kiszámíthatatlanabb
  Analóg tesztek szükségesek: Oszcilloszkóp, spektrum analizátor
  Tipikusan hardware hiba okozza

## Slide 8: Hiba elkerülés: Tegnap még jó volt! – Verziókezelés és általános javaslatok
Használjatok verziókezelőt!
Github nem csak arra van, hogy megoszd a kódot
  Ha nem akarod megosztani a kódot, git akár lokálisan is működik
Egy commit legyen kicsi
  Ha már régen elfelejtettél commitolni, nem muszáj mindent, gitben akár sorokat is tudsz stage-elni
Pull requestek - peer review
Hibakezelés
Modularitás
State változó flagek helyett
Regression testing

## Slide 9: Példák

## Slide 10: Tipikus beágyazott hibák - timer compare + implicit cast
timer_compare_bug project

## Slide 11: Tipikus beágyazott hibák – nem volatile változó interruptban
Interrupt_flag project

## Slide 12: Tipikus beágyazott hibák – Interruptra várás hibakezelés nélkül + interrupt safety
Interrupt_wait project

## Slide 13: Tipikus hiba felismerése: Memória korrupció
Memory bug

## Slide 14
Forráskódok és prezentáció letölthető:
https://github.com/andrasbiro-silabs/cansat-bug-presentation
andras.biro @ silabs.com